| 6. Комплектность Светильник - ___ шт. 2. Паспорт/руководство по эксплуатации – 1 шт. 7. Свидетельство о приемке Светильники светодиодные «Родник-6К», по счёт-договору №_____ от ________________________, соответствуют требованиям ТУ3461-001-310619301900072-2011 и признаны годными для эксплуатации по назначению. Дата выпуска (приёмки) «____» ___________ 2019 г. Подпись Отметка о продаже Наименование торгующей организации____________________________ Дата продажи______________ г. М.П. | Светильник светодиодный «Родник-6К» (2,4 метра) ПАСПОРТ / РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПС3461-027-310619301900072-2011 г. Ростов-на-Дону 2019 г. |
| --- | --- |
| Назначение Светильник светодиодный «Родник-6К» разработан и изготавливается для освещения помещений, в которых выращиваются грибы. Может применяться в иных помещениях, где требуется высокая степень защиты от влаги. Технические данные Основные технические параметры светильника приведены в таблице: Наименование параметра Значение Угол излучения половинной яркости, град. 120+10% Напряжение питания, В (частотой 50 Гц) от 160 до 246+5% Потребляемая мощность, Вт, не более 60 Световой поток, Лм, не менее, в начале эксплуатации 6500 Диапазон температур окружающей среды, оС от минус 10 до +40 Максимальная относительная влажность 100% (при +40оС) Степень защиты от внешних воздействий IP67 Габаритные размеры, не более, мм, ДхШхВ 2710х50х53 Масса, кг, не более 1,5 Ресурс работы светильника, час 50000 Справочно – освещённость на расстоянии 1 метр по центру светильника (не менее) – 650 люкс, на расстоянии 1,5 метра – 450 люкс Указания по подключению 3.1 Со стороны блока питания светильник крепится непосредственно на поверхность, а с противоположного конца – через пластмассовый держатель. 3.2 Провод с питающим напряжением 220 вольт заводится в вводную коробку через сальник PG9 и подсоединяется к клеммам WAGO. Крышку вводной коробки по месту установки необходимо промазать небольшим слоем силиконового герметика, а гайку сальника завернуть до получения герметичного ввода. 3.3 При монтаже строго соблюдать «Правила устройства электроустановок». Внимание! Запрещается включать светильник при температуре окружающей среды выше 70о С. | 4. Указания по эксплуатации 4.1 Хранение светильника должно осуществляться при температуре не ниже минус 40оС в сухих местах, не содержащих паров агрессивных сред. 4.2 При эксплуатации, хранении и транспортировании необходимо обеспечить условия, исключающие механические повреждения (падение, удары) светильника. 4.3 Установка и монтаж светильника осуществляются потребителем. 4.4 Запрещается разбирать светильник и включать его в сеть при наличии механических повреждений (трещины, сколы) пластмассовых частей. 4.5 В процессе работы корпус светильника нагревается. Это нормальное явление. 4.6 Ремонт светильника производится изготовителем. 4.7 Светильник не содержит вредных и опасных для здоровья человека компонентов и не требует специальной утилизации. 5. Гарантийные обязательства. 5.1. Гарантийный срок эксплуатации 3 года с момента передачи покупателю, при условии соблюдения потребителем указаний по эксплуатации. 5.2. В случае выхода изделия из строя в течение гарантийного срока, оно вместе с паспортом, направляется для гарантийного ремонта на предприятие изготовитель через торгующую организацию. 5.3. Сервисное обслуживание, а также ремонт изделия после истечения гарантийного срока производится предприятием-изготовителем за отдельную плату. 5.4. Изготовитель обязуется произвести гарантийный ремонт в течение срока, установленного действующим законодательством. В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделия в его конструкцию могут быть внесены изменения. Сделано в России Разработчик и изготовитель: НПГ «Светодиодные решения» г. Ростов-на-Дону, тел. +7 (918)-554-57-33, www.sr-rostov.ru 3 |