| 5. Комплектность 1. Светильник - 1 шт. 2. Паспорт/руководство по эксплуатации – 1 шт. на партию. 6. Свидетельство о приемке Светильник светодиодный «Родник-Флора-2», соответствует требованиям ТУ3461-001-310619301900072-2011 и признан годным для эксплуатации по назначению. Дата выпуска (приёмки) «____» ___________ 2019 г. Подпись Отметка о продаже Наименование торгующей организации____________________________ Дата продажи______________ г. М.П. | Светильник светодиодный для досветки рассады и растений «Родник-Флора-2» Внимание! Запрещается эксплуатация при наличии механических повреждений светильника! ПАСПОРТ / РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПС3461-010-310619301900072-2011 г. Ростов-на-Дону 2019 г. |
| --- | --- |
| Назначение Светильник светодиодный «Родник-Флора-2» предназначен для дополнительного освещения (досветки) рассады и растений в условиях недостаточной для их нормального роста естественной освещённости. Основной особенностью светильника является применение в качестве светоизлучающих элементов светодиодов, что обеспечивает низкое энергопотребление. Спектральная кривая излучения светильника представлена на следующем рисунке: Кривая имеет два максимума – в районе 470 нм (синий цвет) и в районе 630 нм (красный цвет). Мощность излучения в красном диапазоне (600-700 нм) примерно в 2,6 раза интенсивнее излучения в синем диапазоне (400-500 нм), что обеспечивает нормальное протекание процесса фотосинтеза в растениях. Технические параметры Основные технические параметры светильника приведены в таблице: Наименование параметра Значение Угол излучения половинной яркости, град. 120+10% Напряжение питания, В (частотой 50 Гц) от 160 до 246+5% Потребляемая мощность, Вт не более 50 Диапазон температур окружающей среды, оС от 0 до +40 Максимальная относительная влажность 80% (при +25оС) Степень защиты от внешних воздействий IP54 Габаритные размеры, мм 200х145х70 Масса, кг не более 1,2 Ресурс работы светильника, час 30000 | 3. Указания по эксплуатации 3.1 Хранение светильника должно осуществляться при температуре не ниже минус 20оС в сухих местах, не содержащих паров агрессивных сред. 3.2 При эксплуатации, хранении и транспортировании необходимо обеспечить условия, исключающие механические повреждения (падение, удары) светильника. 3.3 Установка и монтаж светильника осуществляются потребителем. 3.4 Расстояние до растений, расположение светильника и его режим работы определяются и уточняются в процессе эксплуатации. Примерные условия для досветки рассады огурцов и помидоров: размер освещаемой поверхности: 120х80 см, высота подвеса светильника – от 0,4 метра над рассадой. Режим досвечивания (продолжительность) определяется потребителем, исходя из состояния рассады. 3.5 Запрещается разбирать светильник и включать его в сеть при наличии механических повреждений (трещины, сколы) пластмассовых частей. 3.6 В процессе работы корпус светильника нагревается. Это нормальное явление. Перед тем, как взять светильник в руки, необходимо дать ему охладиться. 3.7 Ремонт светильника производится изготовителем. 3.8 Светильник не содержит вредных и опасных для здоровья человека компонентов и не требует специальной утилизации. 4. Гарантийные обязательства. 4.1. Гарантийный срок эксплуатации 2 года с момента передачи потребителю, при условии соблюдения потребителем указаний по эксплуатации. 4.2. В случае выхода изделия из строя в течение гарантийного срока, оно вместе с паспортом, направляется для гарантийного ремонта на предприятие изготовитель через торгующую организацию. 4.3. Сервисное обслуживание, а также ремонт изделия после истечения гарантийного срока производится предприятием-изготовителем за отдельную плату. 4.4. Изготовитель обязуется произвести гарантийный ремонт в течение срока, установленного действующим законодательством. В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделия в его конструкцию могут быть внесены изменения. Сделано в России Разработчик и изготовитель: НПГ «Светодиодные решения» г. Ростов-на-Дону, тел. +7(918)-554-57-33 www.floraled.ru www.sr-rostov.ru 3 |